## Slide 1
Hà Nội, 2021
Phùng Tiến Đạt | ĐTVT.06-K62 | 20172456
Phạm Tiến Dũng | ĐTVT.06-K62 | 20172501
Nguyễn Thanh Nam | ĐTVT.06-K62 | 20172701
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÀI TẬP LỚN
MÔN HỆ THỐNG NHÚNG
Đề tài :Theo dõi vật thể bằng module GPS và xây dựng web app hiển thị vị trí theo thời gian thực
*****  *****
GVHD: TS. Ngô Vũ Đức
Thực hiện: Nhóm 13

## Slide 2
Nội dung chính
Lí do chọn đề tài
Tổng quan hệ thống
Cơ sở lí thuyết
Triển khai hệ thống
Tổng kết

## Slide 3
Phần 1. Lí do chọn đề tài
Hệ thống theo dõi xe bus trường học
Theo dõi phương tiện cá nhân, tránh bị trộm cắp
Giám sát con nhỏ
Hệ thống định vị vật thể bằng GPS sử dụng SocketIo

## Slide 4
Phần 2. Tổng quan hệ thống
Mô hình hệ thống
Sever
ESP8266
GPS
Web, App

## Slide 5
Mục đích đề tài
Kinh độ, vĩ độ
Từ module GPS gắn trên phương tiện, đọc ra giá trị kinh độ vĩ độ,
Sau đó đẩy data đó lên sever
và từ sever sẽ làm web app, app mobile để hiển thị vị trí của vật thể hiện tại

## Slide 6
Yêu cầu hệ thống
Yêu cầu chức năng
Yêu cầu phi chức năng
Gửi, nhận vị trí tọa độ
Hiển thị object trên giao diện bản đồ Việt Nam
Hỗ trợ theo dõi thời gian thực
Hỗ trợ thao tác quản lý list objects
Lưu lịch sử tọa độ lần cuối trước khi mất tín hiệu
Cập nhật nhanh < 5s
Giao diện hiển thị trực quan, có thể phóng to thu nhỏ
Hỗ trợ iOS và Android
Server hỗ trợ tốt cho nhiều thiết bị kết nối cùng một lúc (up to 10 thiết bị, demo tracking trên một xe)
Sai lệch vị trí không quá 50m

## Slide 7
Phần 3. Cơ sở lí thuyết
3.1 Sơ lược về Module GPS NEO 7M
Block diagram
Receiver Configuration

## Slide 8
OPERATION:
- Acquistion
-Tracking
-Inactive for update
- Inactive for search
- Power optimize tracking

## Slide 9
NMEA PROTOCOL
Ví dụ : $ GPGGA, 181908.00.3404.7041778, N, 07044.3966270,
W, 4,13,1.00.495.144, M, 29.200, M, 0,10,0000 * 40

## Slide 10
3.2 Socketio và Websocket
Socket.IO là một thư viện cho phép giao tiếp theo thời gian thực, hai chiều và dựa trên sự kiện giữa trình duyệt và máy chủ. Giao thức sử dụng là websocket
Websocket
Base framing websocket

## Slide 11
3.3 Giao tiếp UART (serial giữa GPS module và esp)
Packet UART

## Slide 12
4.1 Các khối của hệ thống
Khối Things
Khối kết nối với sever
Khối Ứng dụng hiển thị
PHẦN 4 : TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## Slide 13
Khối Things
- Khối Things thu thập dữ tọa độ bản đồ - Thu thập bằng cách kết nối Module GPS với esp bằng giao tiếp Serial ( TX RX) - Dữ liệu thu thập là giá trị kinh độ và vĩ độ bằng cách giải mã NMEA bằng thư viện TinyGPS - Module GPS được sử dụng ở đây là module Neo7m
TX
RX

## Slide 14
Khối kết nối với Server
2 nhiệm vụ quan trọng đó là - Cài đặt ESP8266 trở thành 1 socket client để kết nối với socket sever - Esp sử dụng socketIo để có thể đẩy data lên sever theo một sự kiện là sendData
ESP8266
Sever
.emit(“sendData, data)

## Slide 15
Khối Ứng dụng hiển thị
Sever
Web app, App mobile
Framework và thư viện được sử dụng là Nodejs express cho web
Bên cạnh đó là sử dụng thêm API : Mapbox để hiển thị được map

## Slide 16
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Sơ đồ nguyên lí
Sơ đồ mạch in

## Slide 17
GPS module
ESP8266
TX, RX
Raw NMEA
String data: LONG, LAT
TinyGPS lib
Sever
SocketIo, websocket
Socket.emit("sendData")
Socket.on
Socketio.begin(host, port)
Mongodb: lưu last location
Client
Index.html: hiển thị
Map.js : hiệu ứng
Socket.on( "render data")
API: mapbox
Nodejs express, http
GET request
Quy trình code hệ thống

## Slide 18
Phần 5. Tổng Kết
GPS đọc được giá trị tọa độ ở
Long = 105.83
Lat = 20.99
Tọa độ được test tương đối chính xác ( sai số 20m)
Đọc dữ liệu từ cảm biến, hiển thị thông qua cổng COM

## Slide 19
Sever nhận dữ liệu

## Slide 20
Webapp hiển thị vị trí

## Slide 21
THANKS FOR WATCHING